Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Komponentliste

Højtløftende manuel pallestabler ERGO

VVM ERGO    800/900

VVME ERGO 800/900

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning

til højtløftende manuel pallestabler VVM ERGO 800/900

Denne højtløftende manuelle pallestabler (herefter “løfteren”) er beregnet til transport af belastninger på palle eller bæreplade eller håndtering af materialer på fast og stabil grund. Løfteren muliggør op- og nedlastninger af last op til løfterens maksimale løftehøjde samt tiltning af lasten med op til +20°. I denne forbindelse skal belastningen være på et underlag monteret med beskyttelsesgitter, og lasten må maksimal have en højde på 400 mm, dvs. at lastens tyngdepunkt er placeret 200 mm over gaflen. Løfteren formindsker den fysiske belastning som operatøren udsættes for.

Teknisk beskrivelse

|  | VVM ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Løftekapacitet Længde Bredde Højde Gaffellængde Bredden på gaflens ben Minimale gaffelhøjde fra gulv Gaffelbredde Løfterens vægt Løftehøjde Gaflens bæreflade Gaflens maksimale hældningsgrad Løftegang med last (hævning ved et pump med håndtaget) Løftegang uden last (hævning ved et pump med håndtaget) | 800 1592 717 1230 1163 152 87+3 540 215 900 1163x540 (20 20 60 | kg mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° mm mm |

Driftsvejledninger

Løfterens hydrauliske blok er fra fabrikkens side fyldt med olie i overensstemmelse med normen ON 65 6890. Ved daglig brug anbefales det at kontrollere olieniveauet en gang om måneden. Olieniveauet er korrekt hvis olien, når gaflen er sænket til laveste niveau, når lige op til påfyldningshullet (lukket med prop). Ved udskiftning af olie skal den nye olie være filtreret igennem et 25 (m filter (alternative olietyper er SHELL TELLUST T 15, MOBIL DTE 11 M, CASTROL HYSPIN AWS 15).

Løftning

Hvis løfteren ikke anvendes igennem længere tid, eller hvis der er foretaget uprofessionelle reparationer, kan der komme luft i hydrauliksystemet. I dette tilfælde vil løfteren ikke længere fungere korrekt. Hvis der er delvist frigang ved pumpning med håndtaget eller uregelmæssig hævning af gaflen indikerer det, at der er luft i det hydrauliske system. Dette problem kan normalt afhjælpes ved kontrol af olieniveauet. Sæt regulatoren i transportposition (indstilling “O”). Hvis man i denne indstilling pumper med håndtaget, kommer der luft ud af stempelkammeret. Sæt derefter regulatoren i løfteposition (indstilling “I”), og pump gaflen op i maksimal højde. Pump et par gange ekstra. Herefter vil luften være lukket korrekt ud af hydraulikblokken. Sænk gaflen til laveste stilling.

Regulering af hydraulikblokkens sikkerhedsventil

- Hvis regulatoren er sat på laveste position, og gaflen ikke hæver sig ved pumpning, skal møtrik M5 – som er placeret på koblingen – løsnes.

- Hvis regulatoren er i øverste position, og gaflen ikke sænkes, skal møtrik M5, som er placeret på koblingen, strammes.

Driftsvejledninger

Løfteren må kun anvendes af personer, der er fyldt 18 år, som er mentalt og fysisk raske, og som er bekendt med alle arbejdsgange og sikkerhedsregler i forbindelse med håndtering af den lavtløftende sakseløfter og materialerne. Løfteren betjenes ved hjælp af håndtaget og den derpå siddende regulator, som er forbundet med hydraulikblokken. Ved håndtering (opløftning, transport) af belastninger, som er tungere end 600 kg, skal løfteren betjenes af to personer.

Løftning

Regulatoren skal være indstillet i laveste position (indstilling “I”, jf. illustration 1). Lasten løftes hydraulisk ved at bevæge håndtaget op og ned.

Transport af last (transportindstilling)

Regulatoren skal sættes i midterste position (indstilling “O”). I denne indstilling ændres højden på lasten ikke. Regulatoren er i denne indstilling fikseret. I laveste indstilling er gaflen ca. 200 mm over gulvet.

Nedsænkning

Bevæg regulatoren op i øverste position (indstilling “2”). I denne indstilling åbnes sikkerhedsventilen, og løfterens ramme sænker sig til laveste position. Hastigheden hvormed gaflen sænkes afhænger af hvor hårdt regulatoren trykkes ind.

Hældning

Det er muligt, ved hjælp af håndsvinget (se illustration 2), mekanisk at tilte gaflen ± 20º.

1 – Håndsving (475-AJ-01170)              2 –  Trapezskrue (475-AJ-01177-3)

Belastningsgraf til VVM ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVM ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Cahin wheel bearing Forks bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 4 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | Twice a year Once a year Once a year Once a year Once a year Once a year |

Sikkerhedsforskrifter

Ved håndtering af belastninger skal der tages forholdsregler, der beskytter operatøren mod ulykker. Ulykker opstår hovedsageligt i tilfælde hvor lasten ikke er fastgjort korrekt, belastningen overskrider den maksimale bæreevne, eller fordi løfteren glider som følge af anvendelse på uegnede overflader. Hvis man skal køre over dørtrin eller lignende forhindringer, skal man anvende rampe samt broer over niveauforskelle.

Man må ikke:

- anvende løfteren på skrånende grund

- foretage reparationer eller vedligeholdelsesarbejder på lastbærende løftere

- håndtere belastninger hvor tyngdepunktet ligger højere end 500 mm

- transportere last, som er hævet mere end de fastsatte 200 mm over gulvet, ved mindre sådanne transporter af teknologiske årsager er nødvendige.

Bemærk:

- teknologiske årsager betyder her nedlastning af højt placerede laster og afsætning af laster på høje placeringer.

Påbud:

- Håndteringen af belastninger skal ske i overensstemmelse med den belastningsgraf, som er påklistret alle løftere.

## Bortskaffelse af udtjente produkter

Når produktet er udtjent, er brugeren forpligtet til at:

- aftappe hydrauliksystemet, samt at indlevere olien til genanvendelse

- indlevere alle metaldele til genanvendelse

- indlevere alle plastdele til et offentligt affaldsbehandlingsanlæg

Kæde

VVM ERGO 800/900

| Kæde 12 A | L=835 (42 led) | STN 02 3311.2 | 1 stk. |
| --- | --- | --- | --- |

VVME ERGO 800/900

| Kæde 12 A | L=1025 (52 led) | STN 02 3311.2 | 1 stk. |
| --- | --- | --- | --- |

| Hydraulic block | Note | VV 1000/900 VV 1000/900 Merkel Merkel Merkel Merkel Merkel |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VV-00428-2 475-VV-00935-3 475-VV-01457-4 336-NV-00520-4 475-VV-00791-4 336-NV-00495-4 336-NV-00497-4 475-VV-01609-4 336-NV-00459-4 336-NV-00530-4/R 336-NV-00491-4 336-NV-00527-4 475-VV-02618-4 475-VV-00795-4 336-NV-00448-4 336-NV-00500-4 336-NV-00532-4 336-HNV-00499-4 336-NV-00529-4 336-NV-00502-4 336-NV-00518-4 475-NV-01849-4 336-NV-00531-4 559-62-0060/c 336-NV-00470-4 475-VV-01181-4 475-NV-00501-4 475-VV-01764-4 B2516-224.429 B8004-234.472 B0153-178.432 0151-275.925 STN 02 9281.2 STN 02 9280.2 STN 02 9281.2 STN 02 2931 STN 02 2931 STN 02 2930 B 2511-004.805 STN 02 3680 STN 02 9310.2 STN 02 3680 STN 02 3685 STN 02 1740.05 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 |
|  | Description | Hydraulic cylinder Piston rod Plug Piston Guide Piston Cog Cone Seat Push button Control Leaner Screw Plug Plug Leaner Screw Screw M10 Spring Spring Spring Spring Spring Spring Screw Plug Spring Leaner Scraper ring P8 Packing T20 Sealing OMS-MR Sealing OMK-E Ring 6x2 Ring 14x18 Ring 65x2 Securing ring 68 Securing ring 48 Securing ring 32 Scraper ring P6 Ball Ф8 Washer 10x14 Ball Ф7,14 Roller Ф3x17,8 Washer 16,2 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 49 50 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting forks – welded Fork arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Fork arm pin Screw M 12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Ramme– svejset VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1 | Denne ramme består af en lang række enkeltdele, som er svejset sammen til én enhed, hvilket betyder, at den ikke kan skilles ad. |
| --- | --- |

VVME ERGO 800/900

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning

til højtløftende manuel pallestabler VVME ERGO 800/900

Denne højtløftende manuelle pallestabler med elektrisk løftekapacitet (herefter “løfteren”) er beregnet til transport, håndtering og stabling af belastninger på bæreplade. Ved at anvende det elektrohydrauliske aggregat, er det muligt at op- og nedlaste belastninger til/fra løfterens maksimale løftehøjde. Løfteren formindsker den fysiske belastning som operatøren udsættes for.

|  | VVME ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Løftekapacitet Længde Bredde Højde Gaffellængde Bredde på gaflens ben Minimale gaffelhøjde fra gulv Gaffelbredde Afstand mellem gaflebenene Løfterens vægt Løftehøjde Gaflens bæreflade Gaflens hældningsgrad Løftehastighed uden last Løftehastighed med last Sænkningshastighed med last Afstand til gulv Driftsbatteri Elektro-hydraulisk aggregat | 800 1720 717 1450 1163 152 87+3 540 236 230 900 1163x540 (20 0,1 0,07 0,1 27 2x12 V/60 Ah 12 V, 2000W | kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° m/sek m/sek m/sek mm |

Teknisk beskrivelse

Beskrivelse af opbygning

Løfteren består af en ydre ramme, en indre ramme, en arbejdscylinder, et hydraulisk aggregat, gaffel og håndtag. Gaflen løftes ved hjælp af en kæde placeret på den ydre ramme, som skubbes af cylinderens stempelstang. Kædens anden ende er fastgjort på gaflen. Stempelstangen bevæger sig ved hjælp af hydraulisk olietryk der produceres af det hydrauliske aggregat. Aggregatet sættes i gang ved at trykke på knappen. Hjulene kan dreje 360°, og der er på et af hjulene monteret en bremse.

Disse dele er forbundet med strømkredsen:

- stopknappen

- strømkredssikringen

- styresystemets sikring

- forbindelsesstik til oplader

Der er monteret en drosselventil på det hydrauliske kredsløb.

| Elektrohydraulisk udstyr |  |
| --- | --- |
| Gennemstrømningshastighed Tank Motoreffekt Spænding | 1,6 cm3 per slag 5 l 2000 W 24 V 2 x 12 V / 60 Ah Minimum 1500 Minimum 100 løft | 1,6 cm3 per slag 5 l 2000 W 12 V 2 x 12 V / 60 Ah minimum 1500 Minimum 100 løft |
| Strømkilde |  |  |
| Driftsbatteri Antal opladningscyklusser Hævninger per opladning |  |  |

Brugervejledning til løfteren

Kontrol og udskiftning af olie

Løfterens arbejdscylinder er fyldt med hydraulisk olie af typen RENOLIN HV – 32. Hvis løfteren anvendes dagligt anbefales det at kontrollere olieniveauet en gang om måneden. Olieniveauet er korrekt, hvis olien i tanken er på minimum, når gaflen er hævet op i maksimal højde. Hvis der påfyldes olie på hydraulikblokken, skal denne filtreres igennem et 25 (m filter.

Kontrol af batteriet

Batteriet skal regelmæssigt kontrolleres ved hjælp af et apparat der kan måle elektrolytters densitet. For at forhindre at det tager skade, anbefales det at oplade batteriet, hvis densiteten af elektrolytten er under 75% af den nominelle værdi. Batteriet skal renses og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Man skal, ved opladning af batteriet, altid anvende en lader, som er i overensstemmelse med batteriets tekniske krav. Batterioplader kan fås som ekstraudstyr.

# Regulering af sænkehastigheden

I det hydrauliske kredsløb, på hydraulikcylinderens plade er der monteret en drosselventil, ved hjælp af hvilken sænkehastigheden er fastsat. Hvis der er behov for at ændre på sænkehastigheden, kan man bestille en drosleventil med skrue (jf. illustration “Connecting and gripping of hydraulik unit VVME”), med hjælp af hvilken det er muligt at justere sænkehastigheden.

Driftsvejledninger

Løfteren må kun anvendes af personer, der er fyldt 18 år, som er mentalt og fysisk raske, og som er bekendt med alle arbejdsgange og sikkerhedsregler i forbindelse med håndtering af lavtløftende sakseløftere og materialerne Løfteren betjenes ved hjælp af to knapper.

Løftning

Gaflen hæves ved at trykke på den knap, som er markeret med pil opad. Dette starter den elektrohydrauliske motor, som hæver gaflen.

Transport af last

Hvis ingen af de to knapper er aktiveret står gaflen i neutral position. Takket være lukkeventilen i det hydrauliske kredsløb fastholdes lasten i den pågældende stilling. Lasten må ikke transporteres hvis den er hævet mere end 200 mm over gulvet.

Nedsænkning

Ved at aktiver den knap, som er markeret med en nedadpegende pil, åbnes ventilen, og gaflen sænker sig til laveste position. Sænkningshastigheden kan reguleres ved hjælp af drosselventilen.

Loading diagram  VVME ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVME ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Cahin wheel bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | twice a year once a year once a year once a year once a year |

Sikkerhedsforskrifter

Ved håndtering af belastninger skal der tages forholdsregler der beskytter operatøren mod ulykker. Ulykker opstår hovedsageligt i tilfælde hvor lasten ikke er fastgjort korrekt, belastningen overskrider den maksimale bæreevne, eller fordi løfteren glider som følge af anvendelse på uegnede overflader. Hvis man skal køre over dørtrin eller lignende forhindringer skal der anvendes rampe samt broer over niveauforskellene.

Man må ikke:

- anvende løfteren på skrånende grund

- foretage reparationer eller vedligeholdelsesarbejder på lastbærende løftere

- håndtere belastninger hvor tyngdepunktet ligger højere end 500 mm

- transportere belastninger, som er hævet mere end de fastsatte 200 mm over gulvet, ved mindre sådanne transporter af teknologiske årsager er nødvendige.

Bemærk:

- teknologiske årsager betyder her nedlastning af højt placerede laster samt afsætning af laster på høje placeringer.

Påbud:

- Håndteringen af belastninger skal ske i overensstemmelse med den belastningsgraf, som er påklistret alle løftere.

## Bortskaffelse af udtjente produkter

Når produktet er udtjent, er brugeren forpligtet til at:

- aftappe hydrauliksystemet og indlevere olien til genanvendelse

- indlevere alle metaldele til genanvendelse

- indlevere alle plastdele til et offentligt affaldsbehandlingsanlæg

Diagram of electric circuit

KN                    - power connector

ZB                     - back up battery

ISB           - accumulator indicator

HM                            - hydromotor

ST                             - stop button

P                              - fuse 160 A

CHM                    - hydromotor coil

MS                           - microswitch

A                           - accumulator

P1                             - fuse 6,3 A

EMHR - hydromotor electromagnet

TZ                           - lifting button

TS                      - lowering button

V1-V10                        - conductors

| Connection and gripping of hydraulics for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-AJE-00675/8-2 475-AJE-02679-4/X 722 081 083M/675 PHBR2 10 LR K1 C12 DO E31 A8-211 S03 UP 100 K4 3,5CC/REV STN 02 1103.15 STN 02 1492 STN 02 1703 |
|  | Pcs | 1 1 1 2 1 2 2 2 |
|  | Description | Working cylinder – ass. Clamp Compression hose Straight hub Hydraulic aggregate option – hydraulic aggregate Screw M10x35 Nut M6 Washer (6,3 |
|  | Pos. | 1 2 3 5 6 8 9 10 |

| Working cylinder assembly for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing NO. | 475-AJE-02556-4/X 475-VEH-00742-3 475-AJE-02554/X-4 STN 02 1143.55 STN 02 9310.2 STN 02 2925.1 STN 02 9281.2 B 8004-223.286 B 2513-005.240 B 9287-102.564 475-AJE-03818-4 475-AJE-03803-4 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
|  | Description | Cylinder – welded Cover Piston rod Screw M6x10 Sealing washer 10x6x1 Securing ring 45 Ring 55x3 Packing 45x55x8 Scraper ring P5 (45) Guiding ring 45x50x15 Throttle valve Hub G1/4”/M15x1,5 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting Forks – welded Forks arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Forks arm pin Screw M12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Ramme – svejset VVME ERGO 800/900 | Denne ramme består af en lang række enkeltdele, som er svejset sammen til en enhed, hvorfor den ikke kan skilles ad. |
| --- | --- |

7/2002

# Text boxes

VVM ERGO 800/900

##### GB

VVME ERGO 800/900

Beskrivelse og diagrammer

VVM ERGO 800/900

Gaffel

Ramme

Håndsving

Regulator

Håndtag

Parkeringsbremse

kobling

Møtrik M5

Illustration 1 1

Illustation 1 2

Belastning, kg

Løftehøjde, mm

Piece list – hydraulic block

Tilting forks 475-VVG-00967-1

Ramme– svejset VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1

Beskrivelse og diagrammer

VVME ERGO 800/900

Käepide

Vänt

Kallutatav kahvel

Parkimispidur

Loading, kg

Lifting height, mm

Connection and gripping of hydraulics for VVME

Working cylinder assembly for VVME

Tilting forks  475-VVG-00967-1

Frame – welded VVME ERGO 800/900