Kasutamise ja hoolduse juhis Varuosade loend

Kõrgele tõstev käsikahveltõstuk ERGO

VVM ERGO    800/900

VVME ERGO 800/900

Kasutamise ja hoolduse juhis

Kõrgele tõstev käsikahveltõstuk VVM ERGO 800/900

Kõrgele tõstev käsikahveltõstuk (edaspidi “tõstuk”) on mõeldud vedamisplatvormil või kandeplaadil asuvate koormate transportimiseks või materjalide käsitsemiseks tasasel ja kindlal pinnal. Tõstuk võimaldab koormate maha laadimist ja asetamist kuni tõstuki maksimaalsele tõstekõrgusele ning kallutada koormat + 20° ulatuses. Selle jaoks peab koorem olema asetatud kaitsevõrega alusele ja maksimaalse kõrgusega 400 mm, st koorma raskuskese on 200 mm kahvli kohal. Tõstuk vähendab materjale käsitseva isiku füüsilist koormust.

|  | VVM ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Tõste võime Pikkus Laius Kõrgus Kahvli pikkus Kahvliharu laius Kahvli minimaalne kõrgus maapinnast Kahvli laius Tõstuki mass Tõste kõrgus Kahvli kandepind Kahvli kallutus nurk Koormaga tõstmine (ühe käsitsi pumpamise löögi kohta) Koormata tõstmine (ühe käsitsi pumpamise löögi kohta) | 800 1592 717 1230 1163 152 87+3 540 215 900 1163x540 (20 20 60 | kg mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° mm mm |

Tehnilised andmed

Tööjuhised

Tõstuki hüdraulika plokk on tehase poolt õliga täidetud, vastavalt normatiivile ON 65 6890Igapäevase kasutamise korral on soovitatud õlitaset igakuiselt kontrollida. Õlitase on korrektne, kui kahvel on madalaimasse asendisse lastud ja õlitase on vahetult täitmisavast (punniga suletud) allpool. Õli vahetamisel peab uus õli olema filtreeritud läbi 25 (m filtri (alternatiivseteks vahetusõlideks on SHELL TELLUST T 15, MOBIL DTE 11 M, CASTROL HYSPIN AWS 15).

Tõstmine

Kui tõstukit ei kasutata pikemat aega või sellele on tehtud ebaprofessionaalseid parandustöid, siis võib õhk pääseda hüdraulikasüsteemi ja põhjustada ebakorrektset funktsiooni. Osaline vaba liikumine käepidet pumbates või ebaühtlane liikumine kahvli tõstmisel viitab sellele, et hüdraulikasüsteemis on õhku. Seda probleemi saab kõrvaldada eelkõige kontrollides õlitaset. Lülitage regulaator transpordi asendisse (asend “O”); selles asendis pumbates väljub õhk pumba kolvi kambrist. Seejärel lülitage regulaator tõstmisasendisse (asend “I”), pumbake kahvel maksimaalsele kõrgusele ja tehke veel paar ekstra lööki. Nüüd on hüdraulikaplokk õigesti õhutustatud. Laske kahvel tagasi madalaimasse asendisse.

Hüdraulikaplokki kaitseventiili reguleerimine

- Kui regulaator on lülitatud alumisesse asendisse ja pumpamisel kahvel ei tõuse, siis tuleb mutrit M5, mis asub siduri küljes, lahti poole keerata.

- Kui regulaator on tõmmatud ülemisesse asendisse ja kahvel ei lange, siis tuleb mutrit M5, mis asub siduri küljes, kinni poole keerata.

Tööjuhised

Tõstukit tohib kasutada vähemalt 18 aasta vanune isik, kes on vaimselt ja füüsiliselt terve ning tunneb kõiki madaltõstukäärtõstukite ja materjalide käsitsemise töökorra ning ohutuse nõudeid. Tõstuki töö tegevusi rakendatakse käepideme ja sellel asuva regulaatori, mis on ühendatud hüdraulikaplokiga, abil. Koormate, mis on raskemad kui 600 kg, käsitsemisel (tõstmisel, transportimisel) on vajalik et kaks inimest talitaks tõstukit.

Tõstmine

Regulaator peab olema lülitatud alumisse asendisse (asend “I”, vt. Joon. 1) Käepidet üles-alla liigutades hüdraulika seade tekitab vajaliku jõu koorma tõstmiseks.

Koorma transportimine (transpordi asend)

Regulaator peab olema keskmises asendis (asend “O”) Selles asendis koorma kõrgus ei muutu. Regulaator on selles asendis fikseeritud. Madalaimas asendis on kahvel u. 200 mm kõrgusel maapinnast.

Madalamale laskmine

Vajutage regulaator ülemisse asendisse (asend “2”). Selles asendis hüdraulika seadme kaitse ventiil avaneb ja tõstuki raam vajub madalaimasse asendisse. Langemiskiirus sõltub sellest, kui tugevasti regulaatorit vajutatakse.

Kallutamine

Kahvleid on võimalik mehaaniliselt kallutada ± 20º kasutades vänta (vt. joon. 2).

1 – Vänt (475-AJ-01170)              2 – Trapets kruvi (475-AJ-01177-3)

Laadimisgraafik VVM ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVM ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Cahin wheel bearing Forks bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 4 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | Twice a year Once a year Once a year Once a year Once a year Once a year |

Ohutus eeskiri

Koormate käsitsemisel tuleb kasutusele võtta meetmeid mis kaitsevad töötajaid õnnetustest ja vigastustest. Enamjaolt on need põhjustatud olukordadest, kus koorem on ebakorrektselt kinnitatud, koorem on raskem kui maksimaalne kandejõud, tõstuk libiseb transpordiks mittesobival pinnasel. Uksepakkude ja sarnaste tõkete ületamiseks peab kasutama rampe samuti ka sildu erinevate tasapindade vahel.

Ei tohi:

- tõstukit kaldpindadel kasutada

- koormat kandvale tõstukile parandus- ega hooldustöid teha

- käsitleda koormaid mille raskuskese?? on kõrgemal kui 500 mm

- transportida koormaid mis on tõstetud kõrgemale kui ettenähtu 200 mm maapinnast, välja arvatud kui transportimine seda tehnoloogilistel põhjustel vajab.

Märkus:

- tehnoloogilised põhjused siin tähendab kõrgelt kohalt koorma maha laadimist ja kõrgele kohale koorma asetamist.

Peab:

- koormate käsitsemisel järgima laadimisgraafikut, mis on igale tõstukile kleebitud.

## Toote võõrandamine

Toote tehnoloogilise eluea lõpus on selle kasutaja kohustatud:

- hüdraulikasüsteemi tühjaks pumpama ja õli ümbertöötlemisse andma

- kõik metall osad ümbertöötlemisse andma

3.     kõik plastmass osad ühiskondlikku jäätmesüsteemi toimetama

Kett

VVM ERGO 800/900

| Kett 12 A | L=835 (42 lüli) | STN 02 3311.2 | 1 tk |
| --- | --- | --- | --- |

VVME ERGO 800/900

| Kett 12 A | L=1025 (52 lüli) | STN 02 3311.2 | 1 tk |
| --- | --- | --- | --- |

| Hydraulic block | Note | VV 1000/900 VV 1000/900 Merkel Merkel Merkel Merkel Merkel |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VV-00428-2 475-VV-00935-3 475-VV-01457-4 336-NV-00520-4 475-VV-00791-4 336-NV-00495-4 336-NV-00497-4 475-VV-01609-4 336-NV-00459-4 336-NV-00530-4/R 336-NV-00491-4 336-NV-00527-4 475-VV-02618-4 475-VV-00795-4 336-NV-00448-4 336-NV-00500-4 336-NV-00532-4 336-HNV-00499-4 336-NV-00529-4 336-NV-00502-4 336-NV-00518-4 475-NV-01849-4 336-NV-00531-4 559-62-0060/c 336-NV-00470-4 475-VV-01181-4 475-NV-00501-4 475-VV-01764-4 B2516-224.429 B8004-234.472 B0153-178.432 0151-275.925 STN 02 9281.2 STN 02 9280.2 STN 02 9281.2 STN 02 2931 STN 02 2931 STN 02 2930 B 2511-004.805 STN 02 3680 STN 02 9310.2 STN 02 3680 STN 02 3685 STN 02 1740.05 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 |
|  | Description | Hydraulic cylinder Piston rod Plug Piston Guide Piston Cog Cone Seat Push button Control Leaner Screw Plug Plug Leaner Screw Screw M10 Spring Spring Spring Spring Spring Spring Screw Plug Spring Leaner Scraper ring P8 Packing T20 Sealing OMS-MR Sealing OMK-E Ring 6x2 Ring 14x18 Ring 65x2 Securing ring 68 Securing ring 48 Securing ring 32 Scraper ring P6 Ball Ф8 Washer 10x14 Ball Ф7,14 Roller Ф3x17,8 Washer 16,2 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 49 50 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting forks – welded Fork arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Fork arm pin Screw M 12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Raam – keevitatud VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1 | See raam on mitmetest osadest kokku keevitatud üheks seadmeks, mis ei ole lahtivõetav. |
| --- | --- |

VVME ERGO 800/900

Kasutamise ja hoolduse juhis

Kõrgele tõstev käsikahveltõstuk VVME ERGO 800/900

Kõrgele tõstev käsikahveltõstuk elektrilise tõstevõimega (edaspidi “tõstuk”) on mõeldud kandeplaadil asuvate koormate transportimiseks, käsitsemiseks ja virnastamiseks. Elektro-hüdraulilise agregaadi kasutamine võimaldab tõstuki abil koormate maha laadimist ja asetamist kuni tõstuki maksimaalsele tõstekõrgusele. Tõstuk vähendab materjale käsitseva isiku füüsilist koormust.

|  | VVME ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Tõste võime Pikkus Laius Kõrgus Kahvli pikkus Kahvliharu laius Minimaalne kõrgus maapinnast Kahvli laius Kahvliharude vahemik Tõstuki mass Tõste kõrgus Kahvli kandepind Kahvli kallutus nurk Tõstmiskiirus koormata Tõstmiskiirus koormaga Langetuskiirus koormaga Vahemik maapinnast Veoaku Elektro-hüdrauliline agregaat | 800 1720 717 1450 1163 152 87+3 540 236 230 900 1163x540 (20 0,1 0,07 0,1 27 2x12 V/60 Ah 12 V, 2000W | kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° m/sek m/sek m/sek mm |

Tehnilised andmed

Ehitus-kirjeldus

Tõstuk koosneb välimisest raamist, sisemisest raamist, töösilindrist, hüdraulika agregaadist, kahvlist ja käepidemest. Kahvlit tõstab välimise raami külge kinnitatud kett, mida lükkab silindri kolvivars. Keti teine ots on kinnitatud kahvli külge. Kolvivart liigutab hüdraulika õli surve mida tekitab hüdraulika agregaat. Agregaat käivitatakse nupule vajutamisega. Rattad pöörlevas 360°, ja üks ratas on varustatud piduriga.

Need osad on vooluringi ühendatud:

- seiskamisnupp

- vooluringi kaitse

- juhtsüsteemi kaitse

- pistik akulaaduri ühendamiseks

Drossel ventiil on monteeritud hüdraulika ringlusesse.

| Elektro-hüdrauliline seade |  |
| --- | --- |
| Voolukiirus Paak Mootori võimsus Pingelisus | 1,6 cm3 löögi kohta 5 l 2000 W 24 V 2 x 12 V / 60 Ah Minimaalselt 1500 Minimaalselt 100 tõstmist | 1,6 cm3 löögi kohta 5 l 2000 W 12 V 2 x 12 V / 60 Ah Minimaalselt 1500 Minimaalselt 100 tõstmist |
| Vooluallikas |  |  |
| Veoaku Laadimistsüklite arv Tõstmisi ühe laadimistsükli kohta |  |  |

Tõstuki kasutamise juhised

Õli kontroll ja vahetus

Tõstuki töösilinder on täidetud hüdraulika õliga RENOLIN HV - 32. Kui tõstukit kasutatakse igapäevaselt, siis on soovitatud korra kuus õlitaset kontrollida. Õlitase on õige, kui kahvel on tõstetud kõrgeimaisse asendisse ja samal ajal on paagis minimaalselt õli. Kui hüdraulika blokki täidetakse uue õliga, siis tuleb see eelnevalt filtreerida läbi 25 (m filtri.

Aku kontroll

Akut on regulaarselt vaja kontrollida seadmega, mis mõõdab elektrolüütide tihedust. Kui elektrolüütide tihedus on alla 75% nominaal väärtusest, siis on soovitatud akut laadida, et ära hoida kahjustusi. Akut tuleb puhastada ja kasutada vastavalt aku kasutusjuhendile.

Aku laadimiseks tuleb alati kasutada laadurit, mis vastab aku tehnilistele nõuetele. Akulaadur varustatakse lisana.

# Langetuskiiruse reguleerimine

Hüdraulika ringis, hüdraulika silindri plaadi külge on monteeritud drossel ventiil, millega on langetuskiirus paika pandud.. Kui langetuskiirust on vaja muuta, siis on võimalik tellida reguleeriva kruviga drossel ventiili (vt. joon. „Connecting and gripping of hydraulic unit VVME”), mille abil on võimalik langetuskiirust muuta.

Tööjuhised

Tõstukit tohib kasutada vähemalt 18 aasta vanune isik, kes on vaimselt ja füüsiliselt terve ning tunneb kõiki madaltõstukäärtõstukite ja materjalide käsitsemise töökorra ning ohutuse nõudeid. Tõstuki tööfunktsioone saab teostada kahe nupu abil.

Tõstmine

Vajutades nuppu, millele on peale märgitud „üles” näitav nool, kahvel tõuseb. See paneb käima elektro-hüdraulilise mootori, mis tõstab kahvlit.

Koorma transportimine

Kui kummalegi nupule ei ole vajutatud, siis on kahvel neutraalses asendis. Tänu sulgur ventiilile hüdraulika ringluses hoitakse koormat antud asendis. Koormat ei tohi transportida, kui see on tõstetud kõrgemale kui 200 mm maapinnast.

Madalamale laskmine

Vajutades nuppu, millele on märgitud „alla” näitav nool, ventiil avaneb ja kahvel laskub oma madalaimasse asendisse. Langetuskiirust saab drossel ventiili abil reguleerida.

Loading diagram  VVME ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVME ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Cahin wheel bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | twice a year once a year once a year once a year once a year |

Ohutuseeskiri

Koormate käsitsemisel tuleb kasutusele võtta meetmeid mis kaitsevad töötajaid õnnetustest ja vigastustest. Enamjaolt on need põhjustatud olukordades kus koorem on ebakorrektselt kinnitatud, koorem on raskem kui maksimaalne kandejõud, tõstuk libiseb transpordiks mittesobival pinnasel. Uksepakkude ja sarnaste tõkete ületamiseks peab kasutama rampe samuti ka sildu erinevate tasapindade vahel.

Ei tohi:

- tõstukit kaldpindadel kasutada

- koormat kandvale tõstukile parandus- ega hooldustöid teha

- käsitleda koormaid mille raskuskese?? on kõrgemal kui 500 mm

- transportida koormaid mis on tõstetud kõrgemale kui ettenähtu 200 mm maapinnast, välja arvatud kui transportimine seda tehnoloogilistel põhjustel vajab.

Märkus:

- tehnoloogilised põhjused siin tähendab kõrgelt kohalt koorma maha laadimist ja kõrgele kohale koorma asetamist.

Peab:

- koormate käsitsemisel järgima laadimisgraafikut, mis on igale tõstukile kleebitud.

## Toote võõrandamine

Toote tehnoloogilise eluea lõpus on selle kasutaja kohustatud:

- hüdraulikasüsteemi tühjaks pumpama ja õli ümbertöötlemisse andma

- kõik metall osad ümbertöötlemisse andma

- kõik plastmass osad ühiskondlikku jäätmesüsteemi toimetama

Diagram of electric circuit

KN                    - power connector

ZB                     - back up battery

ISB           - accumulator indicator

HM                            - hydromotor

ST                             - stop button

P                              - fuse 160 A

CHM                    - hydromotor coil

MS                           - microswitch

A                           - accumulator

P1                             - fuse 6,3 A

EMHR - hydromotor electromagnet

TZ                           - lifting button

TS                      - lowering button

V1-V10                        - conductors

| Connection and gripping of hydraulics for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-AJE-00675/8-2 475-AJE-02679-4/X 722 081 083M/675 PHBR2 10 LR K1 C12 DO E31 A8-211 S03 UP 100 K4 3,5CC/REV STN 02 1103.15 STN 02 1492 STN 02 1703 |
|  | Pcs | 1 1 1 2 1 2 2 2 |
|  | Description | Working cylinder – ass. Clamp Compression hose Straight hub Hydraulic aggregate option – hydraulic aggregate Screw M10x35 Nut M6 Washer (6,3 |
|  | Pos. | 1 2 3 5 6 8 9 10 |

| Working cylinder assembly for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing NO. | 475-AJE-02556-4/X 475-VEH-00742-3 475-AJE-02554/X-4 STN 02 1143.55 STN 02 9310.2 STN 02 2925.1 STN 02 9281.2 B 8004-223.286 B 2513-005.240 B 9287-102.564 475-AJE-03818-4 475-AJE-03803-4 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
|  | Description | Cylinder – welded Cover Piston rod Screw M6x10 Sealing washer 10x6x1 Securing ring 45 Ring 55x3 Packing 45x55x8 Scraper ring P5 (45) Guiding ring 45x50x15 Throttle valve Hub G1/4”/M15x1,5 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting Forks – welded Forks arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Forks arm pin Screw M12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Raam – keevitatud VVME ERGO 800/900 | See raam on mitmetest osadest kokku keevitatud üheks seadmeks, mis ei ole lahtivõetav. |
| --- | --- |

7/2002

# Text boxes

VVM ERGO 800/900

##### GB

VVME ERGO 800/900

Kirjeldus ja joonis

VVM ERGO 800/900

Kahvel

Raam

Vänt

Regulaator

Käepide

Parkimispidur

Sidur

Mutter M5

joon. 1 1

joon. 2joon. 1 2

Koorem, kg

Tõste kõrgus, mm

Piece list – hydraulic block

Tilting forks 475-VVG-00967-1

Raam – keevitatud VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1

Kirjeldus ja joonis

VVME ERGO 800/900

Käepide

Vänt

Kallutatav kahvel

Parkimispidur

Loading, kg

Lifting height, mm

Connection and gripping of hydraulics for VVME

Working cylinder assembly for VVME

Tilting forks  475-VVG-00967-1

Frame – welded VVME ERGO 800/900