Käyttö- ja huolto- ohjeet Varaosa- luettelo

Korkealle nostava lavatrukki ERGO

VVM ERGO    800/900

VVME ERGO 800/900

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Korkealle nostava lavatrukki VVM ERGO 800/900

Manuaalinen korkealle nostava lavatrukki (jäljempänä ainoastaan “trukki”) on suunniteltu lavoille lastattujen materiaalien kuljettamiseksi ja käsittelemiseksi tasaisella ja kovalla pinnalla. Sen avulla on mahdollista ottaa ja paikoittaa lavoja trukin maksimaaliseen nostokorkeuteen sekä kallistaa kuormaa + 20°, jos sen maksimaalinen korkeus on 400 mm ja painopiste on 200 mm korkeudella. Trukki vähentää trukin käyttäjän fyysistä rasitusta.

|  | VVM ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Kuormituskyky Pituus Leveys Korkeus Haarukoiden pituus Haarukan leveys Haarukan min. korkeus lattiasta Haarukoiden leveys Trukin paino Nostokorkeus Haarukoiden kantopinta Haarukoiden kallistuskulma Nosto kuorman kanssa (per 1 manuaalinen pumppaus) Nosto ilman kuormaa (per 1 manuaalinen pumppaus) | 800 1592 717 1230 1163 152 87+3 540 215 900 1163x540 (20 20 60 | kg mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° mm mm |

Tekniset tiedot

Käyttöohjeet

Valmistaja on varustanut trukin hydraulisella yksiköllä, joka on täytetty standardia ON 65 6890 vastaavalla nesteöljyllä. Jokapäiväisellä käyttämisellä suositellaan tarkastaa öljytasoa kerran kuukaudessa. Öljytaso on oikea, jos taso ulottuu just täyttöaukon asti (suljettu korkilla), kun haarukka on laskettu alimmaiseen asentoon.  Kun lisäät öljyä, sitä pitää filtteröidä 25 (m filtterin lävitse (vaihtoehtoiset öljyt ovat SHELL TELLUST T 15, MOBIL DTE 11 M, CASTROL HYSPIN AWS 15).

Nostaminen

Kun trukkia ei käytetä kauan tai kun trukkia on korjattu väärin, voi ilma sattua hydrauliikkasysteemiin ja se voi aiheuttaa trukin virheellisen toiminnan. Pumpatessa ilmalle osoittaa hydrauliikkasysteemissä kahvan osallinen vapaa liikkuminen tai nostaessa haarukan epätasainen työ. Tämän ongelman voi poistaa ensi sijassa öljytasoa tarkastamalla. Ohjausvivun pitää panna kuljetusasentoon (asento “O”) ja siinä asennossa pumpaten ilma poistetaan pumppumännän alueelta. Sitten säädä ohjausvipu nostoasentoon (asento “I”), pumppaa haarukat maksimikorkeudelle ja tee vielä muutama pumppaus. Nyt on hydrauliikkayksikkö hyvin tuuletettu ja voit laskea haarukat alas alimmaiseen asentoon.

Hydrauliikkayksikön varoventtiilin säätö

- Jos ohjausvipu on ala-asennossa ja haarukka ei nouse, kun pumpataan, pitää kangilla sijaitsevaa M5-mutteria löysentää.

- Jos ohjausvipu on ala-asennossa ja haarukka ei nouse, pitää kangilla sijaitsevaa M5-mutteria kiristää.

Käyttöohjeet

Trukkia voi käyttää henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta, joka on henkisesti ja ruumiillisesti sopiva siihen työhön sekä tuntee turvallisuussääntöjä koskien materiaalikäsittelyä saksitrukilla sekä trukkien toimintaa. Trukin toimintaa ohjataan kahvan ja sillä sijaitsevan ohjausvivun avulla, joka on kytketty hydrauliikkayksikköön. Kun käsitellään (nosto, käynnistys) kuormia, jotka ovat raskaampia kuin 600 kg, on tarvittava, että trukkia käyttää kaksi henkilöä.

Nostaminen

Ohjausvivun pitää olla ala-asennossa (asento ”1”, katso kuvaa). Siirtäen kahvaa ylös- ja alaspäin, hydrauliikkayksikkö aiheuttaa energian, jota tarvitaan kuorman nostamiseksi.

Kuorman kuljetus (kuljetusasento)

Ohjausvivun pitää olla keskiasennossa (asento ”O”). Siinä asennossa kuorman korkeus on pysyvä. Vipu on siinä asennossa kiinnitetty. Haarukka on alimmaisessa asennossa noin 200 mm lattiasta.

Alas laskeminen

Siirrä ohjausvipu yläasentoon (asento ”2”). Siinä asennossa varoventtiili hydrauliikkayksikössä avautuu ja trukin kehikko alentuu alimmaiseen asentoon. Laskeutumisnopeus riippuu siitä, kuinka kovin painat ohjausvipua.

Kallistuminen

Haarukan kallistuskulma + 20° saavutetaan mekaanisesti kammen avulla (katso kuvaa

2).

1 - Kampi (475-AJ-01170)            2 - Trapetsiruuvi (475-AJ-01177-3)

Kuormitusdiagrammi  VVM ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVM ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Cahin wheel bearing Forks bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 4 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | Twice a year Once a year Once a year Once a year Once a year Once a year |

Turvallisuussäännöt

Kuormia käsitellessään pitää käyttää menettelytapoja, jotka suojaavat käyttäjiä onnettomuuksilta ja vammoilta. Viimeisiä aiheuttavat tavallisesti väärin kiinnitetyt kuormat, jotka ylittävät maksimaalista kuormituskykyä, tai trukin liukuminen huonolla kuljetuspinnalla. Kynnykset ja toiset samankaltaiset esteet pitää tasata ramppien ja siltojen avulla.

Kielletty on:

- käyttää trukkia kuorman käsittelemiseksi kaltevilla pinnoilla

- suorittaa korjaus- tai huoltotöitä trukilla, jolla on kuorma päällä

- käsitellä kuormia, jonka painopiste on korkeampi kuin 500 mm

- kuljettaa kuormia, kun ne on nostettu korkeammalle kuin määritelty 200 mm lattiasta, lukuun ottamatta teknologisesti oleelliset kuljetukset

Huomautus:

- teknologisesti oleellisia kuljetuksia ovat kuorman otto ja paikoitus pinoamispaikkaan.

On tarvittava:

- säilyttää kuormausdiagrammi, joka on tarrautettu jokaiseen nosturiin.

## Tuotteen poistaminen käytöstä

Tuotteen teknisen eliniän lopussa käyttäjän pitää:

- tyhjentää hydrauliikkasysteemi ja viedä öljy jälleenkäsittelyyn

- antaa jälleenkäsittelyyn kaikki metalliosat

3.     antaa kaikki muoviosat jätehuoltoon

Ketju

VVM ERGO 800/900

| Ketju 12 A | L=835 (42 linkkiä) | STN 02 3311.2 | 1 kpl. |
| --- | --- | --- | --- |

VVME ERGO 800/900

| Ketju 12 A | L=1025 (52 linkkiä) | STN 02 3311.2 | 1 kpl. |
| --- | --- | --- | --- |

| Hydraulic block | Note | VV 1000/900 VV 1000/900 Merkel Merkel Merkel Merkel Merkel |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VV-00428-2 475-VV-00935-3 475-VV-01457-4 336-NV-00520-4 475-VV-00791-4 336-NV-00495-4 336-NV-00497-4 475-VV-01609-4 336-NV-00459-4 336-NV-00530-4/R 336-NV-00491-4 336-NV-00527-4 475-VV-02618-4 475-VV-00795-4 336-NV-00448-4 336-NV-00500-4 336-NV-00532-4 336-HNV-00499-4 336-NV-00529-4 336-NV-00502-4 336-NV-00518-4 475-NV-01849-4 336-NV-00531-4 559-62-0060/c 336-NV-00470-4 475-VV-01181-4 475-NV-00501-4 475-VV-01764-4 B2516-224.429 B8004-234.472 B0153-178.432 0151-275.925 STN 02 9281.2 STN 02 9280.2 STN 02 9281.2 STN 02 2931 STN 02 2931 STN 02 2930 B 2511-004.805 STN 02 3680 STN 02 9310.2 STN 02 3680 STN 02 3685 STN 02 1740.05 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 |
|  | Description | Hydraulic cylinder Piston rod Plug Piston Guide Piston Cog Cone Seat Push button Control Leaner Screw Plug Plug Leaner Screw Screw M10 Spring Spring Spring Spring Spring Spring Screw Plug Spring Leaner Scraper ring P8 Packing T20 Sealing OMS-MR Sealing OMK-E Ring 6x2 Ring 14x18 Ring 65x2 Securing ring 68 Securing ring 48 Securing ring 32 Scraper ring P6 Ball Ф8 Washer 10x14 Ball Ф7,14 Roller Ф3x17,8 Washer 16,2 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 49 50 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting forks – welded Fork arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Fork arm pin Screw M 12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Kehikko – hitsattu VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1 | Tämä kehikko on hitsattu monesta osasta yhteen yksikköön, jota ei voi ottaa hajalle. |
| --- | --- |

VVME ERGO 800/900

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Korkealle nostava lavatrukki VVME ERGO 800/900

Manuaalinen korkealle nostava lavatrukki sähköisen nostokyvyn kanssa (jäljempänä ainoastaan “trukki”) on suunniteltu lavoille asetettujen materiaalien kuljettamiseksi, käsittelemiseksi ja pinoamiseksi. Sähköhydraulisen koneikon avulla on mahdollista ottaa ja paikoittaa lavoja trukin maksimaaliseen nostokorkeuteen. Trukki vähentää trukin käyttäjän fyysistä rasitusta.

|  | VVME ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Kuormituskyky Pituus Leveys Korkeus Haarukoiden pituus Haarukan leveys Min. korkeus lattiasta Haarukoiden leveys Väli haarukoiden välillä Trukin paino Nostokorkeus Haarukoiden kantopinta Haarukoiden kallistuskulma Nostonopeus ilman kuormaa Nostonopeus kuorman kanssa Laskeutumisnopeus kuorman kanssa Etäisyys lattiasta Akkupariston vetovoima Sähköhydraulinen koneikko | 800 1720 717 1450 1163 152 87+3 540 236 230 900 1163x540 (20 0,1 0,07 0,1 27 2x12 V/60 Ah 12 V, 2000W | kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° m/sek m/sek m/sek mm |

Tekniset tiedot

Trukin rakenne

Trukki koostuu ulkokehikosta, sisäkehikosta, työsylinteristä, hydrauliikkakoneikosta, haarukoista ja kahvasta. Haarukoita nostaa ketju, joka on kiinnitetty ulkokehikkoon, jota työntää työsylinterin männänvarsi. Ketjun vastapää on asennettu haarukoille. Männänvarren liikkuminen saavutetaan paineöljyn paineen avulla, jota tuottaa hydrauliikkakoneikko. Painikkeen painaminen ylös ja alas käynnistää koneikon. Pyörien pyörimiskulma on 360°, ja yksi pyörä on varustettu jarrulla.

Nämä osat ovat asennettu sähkövirtapiiriin:

- keskuspysäytyspainike

- sähkösulake päävirtapiirille

- sähkösulake ohjausvirtapiirille

- liitinaukko kytkevälle laturille

Hydrauliikkapiiriin on asennettu kuristusventtiili.

| Sähköhydraulinen yksikkö |  |
| --- | --- |
| Virta Säiliö Moottorin teho Voimakkuus | 1,6 cm3 / kierros 5 l 2000 W 24 V 2 x 12 V / 60 Ah min. 1500 min. 100 nostoa | 1,6 cm3 / kierros 5 l 2000 W 12 V 2 x 12 V / 60 Ah min. 1500 min. 100 nostoa |
| Lähde |  |  |
| Vetoakku Lataussyklien määrä Nostot/1 lataussykli |  |  |

Trukin käyttöohjeet

Öljytason tarkastus ja öljyn lisääminen

Trukin työsylinteri on täytetty paineöljyllä RENOLIN HV - 32. Jos trukkia käytetään joka päivä, suositellaan tarkasta öljytasoa yhden kerran kuukaudessa. Öljyä on oikea määrä, jos säiliössä on öljyä minimi määrä, kun haarukat ovat korkeimmassa asennossa. Öljyä hydrauliikkayksikköön lisätessään pitää sitä filtteröidä 25 (m filtterin lävitse.

Akun tarkastus

Akkua pitää säännöllisesti tarkastaa akkuhapon tiheyden mittaamiseksi. Jos akkuhapon tiheys on vähemmän kuin 75 % nimellisarvosta, suositellaan akku jälleenladata. Puhdista ja käytä akkua akun käyttöohjeiden mukaisesti.

Akkua pitää aina ladata käyttäen määriteltyä laturia, joka sopii sen akun lataamiseksi. Laturi on lisävaruste.

# Laskeutumisnopeuden säätö

Hydrauliikkapiirissä hydrauliikkasylinterin levyllä sijaitsee kuristusventtiili, jonka avulla määritellään alas laskeutuvien haarukoiden nopeus. Jos on tarvis muuttaa laskeutumisnopeutta, on mahdollista tilata kuristusventtiili sillä sijaitsevan säätöruuvin kanssa (katso kuvaa “ VVME hydrauliikkayksikön kytkeminen”), jota voi käyttää nopeuden muuttamiseksi.

Käyttöohjeet

Trukkia voi käyttää henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta, joka on henkisesti ja ruumiillisesti sopiva siihen työhön sekä tuntee turvallisuussääntöjä koskien materiaalikäsittelyä sähkötrukilla. Trukin työtä ohjataan kahden painikkeen avulla.

Nostaminen

Haarukat nousevat, kun painetaan painiketta, jolla on nuoli ”ylös”. Se kytkee sähköhydraulisen moottorin, joka panee haarukat nousemaan.

Kuorman kuljettaminen

Kun kumpaakaan painiketta ei paineta, haarukat ovat neutraali-asennossa. Kuormaa voi pitää joka asennossa, sen mahdollistaa takaiskuventtiili hydrauliikkapiirissä. Kuljetus kuroman kanssa on sallittu, jos haarukat eivät ole lattiasta korkeammalla kuin 200 mm.

Alas laskeminen

Painaen painiketta, jossa on nuoli ”alas”, venttiili avautuu ja haarukat laskeutuvat alimpaan asentoon. Laskeutumisnopeutta säätää kuristusventtiili.

Loading diagram  VVME ERGO 800/900

Voitelusuunnitelma

| Nro. | Voitelupaikka | Paikkojen määrä VVME ERGO 800/900 | Voiteluaineen tyyppi | Mahdolliset vaihtoehdot | Voiteluaineen määrä | Aikaväli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Ketjupyörän laakeri Kierukka Etupyörän laakeri Etupyörän laakeri Takapyörän laakeri | 1 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | 2 kertaa vuodessa 1 kerta vuodessa 1 kerta vuodessa 1 kerta vuodessa 1 kerta vuodessa |

Safety regulations

When handling loads, operational procedures, which protect operators from accidents and injuries, must be used. These are mainly caused by incorrectly secured loads, by exceeding the max. load capacity, or by sliding of the truck on poor transport surfaces. Doorsills and other similar obstructions must be leveled by means of ramps as well as bridges between neighbouring floors.

It is forbidden:

- to use the truck for handling on inclined surfaces

- to perform any repairs and maintenance on a truck carrying a load

- to handle loads with a center of gravity higher than 500 mm

- to transport the loads while lifted higher than it is specified 200 mm over the ground except

technologicaly essential transport

Note:

- technologicaly essential transport isofftaking and placing of the load in the place of stacking.

It is necessary:

- to keep the loading diagram while manipulating with load, which is sticked on each stacker.

## Product disposal

The user of product is after the end of technical life obligatory:

- to drain the hydraulic system and to hand an oil over for recycling

- to hand over all metal parts for recycling

- to put all plastic parts into communal waste system

Diagram of electric circuit

KN                    - power connector

ZB                     - back up battery

ISB           - accumulator indicator

HM                            - hydromotor

ST                             - stop button

P                              - fuse 160 A

CHM                    - hydromotor coil

MS                           - microswitch

A                           - accumulator

P1                             - fuse 6,3 A

EMHR - hydromotor electromagnet

TZ                           - lifting button

TS                      - lowering button

V1-V10                        - conductors

| Connection and gripping of hydraulics for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-AJE-00675/8-2 475-AJE-02679-4/X 722 081 083M/675 PHBR2 10 LR K1 C12 DO E31 A8-211 S03 UP 100 K4 3,5CC/REV STN 02 1103.15 STN 02 1492 STN 02 1703 |
|  | Pcs | 1 1 1 2 1 2 2 2 |
|  | Description | Working cylinder – ass. Clamp Compression hose Straight hub Hydraulic aggregate option – hydraulic aggregate Screw M10x35 Nut M6 Washer (6,3 |
|  | Pos. | 1 2 3 5 6 8 9 10 |

| Working cylinder assembly for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing NO. | 475-AJE-02556-4/X 475-VEH-00742-3 475-AJE-02554/X-4 STN 02 1143.55 STN 02 9310.2 STN 02 2925.1 STN 02 9281.2 B 8004-223.286 B 2513-005.240 B 9287-102.564 475-AJE-03818-4 475-AJE-03803-4 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
|  | Description | Cylinder – welded Cover Piston rod Screw M6x10 Sealing washer 10x6x1 Securing ring 45 Ring 55x3 Packing 45x55x8 Scraper ring P5 (45) Guiding ring 45x50x15 Throttle valve Hub G1/4”/M15x1,5 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting Forks – welded Forks arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Forks arm pin Screw M12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Kehikko – hitsattu VVME ERGO 800/900 | Tämä kehikko on hitsattu monesta osasta yhteen yksikköön, jota ei voi ottaa hajalle. |
| --- | --- |

7/2002

# Text boxes

Kallistuvat haarukat

Kahva

VVME ERGO 800/900

Selitys ja kuva

Selitys ja kuva

Haarukat

Vipu

Parkkijarru

Kehikko

Kahva

VVM ERGO 800/900

Parkkijarru

Piece list – hydraulic block

Kampi

Kampi

kuva 1

kuva 2

Tilting forks 475-VVG-00967-1

Kehikko – hitsattu VVM ERGO 800/900

475-VVM-00969-1

Tilting forks  475-VVG-00967-1

Frame – welded VVME ERGO 800/900

VVM ERGO 800/900

##### GB

VVME ERGO 800/900

Connection and gripping of hydraulics for VVME

Working cylinder assembly for VVME

Kanki

Mutteri M5

Kuormitus, kg

Nostokorkeus, mm

Lifting height, mm

Loading, kg