Bruks- och skötselanvisning Reservdels lista

Höglyftande manuell staplare ERGO

VVM ERGO    800/900

VVME ERGO 800/900

Bruks- och skötselanvisning

Höglyftande manuell staplare VVM ERGO 800/900

Den höglyftande manuella staplaren (nedan kallad ”staplaren”) är avsedd för transport av gods från transportplattformar eller bärplattor, eller för materialhantering på jämnt och stabilt underlag. Staplaren gör det möjligt att lasta av gods och lyfta upp till staplarens maximala lyfthöjd samt tilta lasten med + 20°. För det måste lasten vara placerad på gallerförsedd bottenplatta och på maximal höjd 400 mm, dvs med lastens tyngdpunkt liggande 200 mm över gaffeln. Staplaren minskar den fysiska belastningen vid materialhantering.

|  | VVM ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Lyftkapacitet Längd Bredd Höjd Gaffellängd Gaffelbredd Lägsta gaffelhöjd från marken Total bredd över gafflarna Staplarens vikt Lyfthöjd Gaffelns lastyta Gaffelns tiltvinkel Stigförmåga med last (lyftrörelse per ett pumpslag) Stigförmåga utan last (lyftrörelse per ett pumpslag) | 800 1592 717 1230 1163 152 87+3 540 215 900 1163x540 (20 20 60 | kg mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° mm mm |

Tekniska data

Arbetsinstruktioner

Staplarens hydraulikblock levereras med olja, i enlighet med normen ON 65 6890. Vid daglig användning skall oljenivån helst kontrolleras varje månad. Oljenivån är korrekt när den ligger direkt nedanför påfyllnadsöppningen (övertäckt med lock) med gaffeln sänkt i nedersta läget. Vid oljebyte måste den nya oljan först filtreras genom ett 25 (m filter (alternativa bytesoljor är SHELL TELLUST 15, MOBIL DET 11 M, CASTROL HYSPIN AWS 15).

Lyftning

Om staplaren inte har använts på länge eller vid oprofessionella reparationer kan luft komma in i hydraulsystemet och orsaka felfunktioner. Delvis okontrollerade rörelser vid pumpning eller ryckighet vid gaffelhöjning tyder på luft i hydraulsystemet. Detta problem kan åtgärdas genom att först och främst kontrollera oljenivån. För reglaget i transportläget (läge ”O”); vid pumpning i detta läge avluftas pumpkolven. För därefter reglaget i lyftläget (läge ”I”), pumpa gaffeln i maximal höjd och gör där några extra pumpslag. Nu är hydraulikblocket korrekt avluftat. Sänk gaffeln till sitt lägsta läge.

Reglering av hydraulikblockets skyddsventil

- Om reglaget är i nedersta läget och gaffeln inte höjs vid pumpning, måste muttern M5 som sitter på kopplingen lossas något.

- Om reglaget är i översta läget och gaffeln inte sänks, måste muttern M5 som sitter på kopplingen spännas något.

Arbetsinstruktioner

Staplaren får användas av personer som har fyllt 18 år, är mentalt och fysiskt friska och är insatta i arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller vid arbete med låglyftande saxlyftvagnar och vid materialhantering. Staplarens arbetsfunktioner styrs med hjälp av handtaget och hydraulikblockets reglage under det. Vid hantering (lyft, transport) av laster tyngre än 600 kg måste minst två personer jobba med staplaren.

Lyftning

Reglaget måste vara i nedersta läget (läge ”I”, se Fig. 1) Vid pumpande rörelse med handtaget skapar hydraulikanordningen kraften som behövs för att lyfta lasten.

Transport av lasten (transportläge)

Reglaget måste vara i mittenläget (läge ”O”). I detta läge ändras inte lastens höjd. Reglaget är fixerat i detta läge. I lägsta läget står gaffeln ca 200 mm över marken.

Sänkning

För reglaget i översta läget (läge ”2”). I detta läge öppnas hydraulikanordningens skyddsventil och staplarens ram sänks till lägsta läget. Sänkhastigheten beror på hur hårt man trycker på reglaget.

Tiltning

Gafflarna kan tiltas mekaniskt med ± 20º genom att använda veven (se fig. 2).

1 – Vev (475-AJ-01170)              2 – Trapetsskruv (475-AJ-01177-3)

Lastningsschema för VVM ERGO  800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVM ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Cahin wheel bearing Forks bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 4 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | Twice a year Once a year Once a year Once a year Once a year Once a year |

Säkerhetsföreskrifter

Vid hantering av laster måste skyddsåtgärder vidtas för att förebygga olyckor och arbetsskador. Oftast orsakas olyckor av situationer såsom felaktig säkring av lasten, tyngre laster än maximal lyftkapacitet, användning av staplaren på olämpligt eller halt underlag. För körning över trösklar och liknande hinder skall ramper användas, samt bryggor mellan nivåskillnader.

Man skall inte:

- använda staplaren på lutande underlag

- utföra reparationer eller underhållsarbeten på en staplare som är lastad

- hantera laster med högre tyngdpunkt än 500 mm

- transportera laster som har lyfts högre än den tillåtna 200 mm från marken, förutom när transporten absolut kräver det av tekniska skäl

Anmärkning:

- med tekniska skäl menas här avlastning från högre platser och lastning till högre platser

Man skall:

- vid lasthantering följa lastningsschemat vilket finns fästa på alla staplare

## Kassering av produkten

Efter att produktens tekniska livslängd är slut skall dess användare

- pumpa ut hydrauliksystemet och lämna in oljan till en återvinningsstation

- lämna alla metalldelar till återvinning

3.	lämna alla plastdelar till en allmän avfallsstation

Kedja

VVM ERGO  800/900

| Kedja 12 A | L=835 (42 länkar) | STN 02 3311.2 | 1 st |
| --- | --- | --- | --- |

VVME ERGO 800/900

| Kedja 12 A | L=1025 (52 länkar) | STN 02 3311.2 | 1 st |
| --- | --- | --- | --- |

| Hydraulic block | Note | VV 1000/900 VV 1000/900 Merkel Merkel Merkel Merkel Merkel |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VV-00428-2 475-VV-00935-3 475-VV-01457-4 336-NV-00520-4 475-VV-00791-4 336-NV-00495-4 336-NV-00497-4 475-VV-01609-4 336-NV-00459-4 336-NV-00530-4/R 336-NV-00491-4 336-NV-00527-4 475-VV-02618-4 475-VV-00795-4 336-NV-00448-4 336-NV-00500-4 336-NV-00532-4 336-HNV-00499-4 336-NV-00529-4 336-NV-00502-4 336-NV-00518-4 475-NV-01849-4 336-NV-00531-4 559-62-0060/c 336-NV-00470-4 475-VV-01181-4 475-NV-00501-4 475-VV-01764-4 B2516-224.429 B8004-234.472 B0153-178.432 0151-275.925 STN 02 9281.2 STN 02 9280.2 STN 02 9281.2 STN 02 2931 STN 02 2931 STN 02 2930 B 2511-004.805 STN 02 3680 STN 02 9310.2 STN 02 3680 STN 02 3685 STN 02 1740.05 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 |
|  | Description | Hydraulic cylinder Piston rod Plug Piston Guide Piston Cog Cone Seat Push button Control Leaner Screw Plug Plug Leaner Screw Screw M10 Spring Spring Spring Spring Spring Spring Screw Plug Spring Leaner Scraper ring P8 Packing T20 Sealing OMS-MR Sealing OMK-E Ring 6x2 Ring 14x18 Ring 65x2 Securing ring 68 Securing ring 48 Securing ring 32 Scraper ring P6 Ball Ф8 Washer 10x14 Ball Ф7,14 Roller Ф3x17,8 Washer 16,2 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 49 50 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting forks – welded Fork arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Fork arm pin Screw M 12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1 med helsvetsad ram | Ramen har svetsats av flera delar till en enhet som inte kan demonteras. |
| --- | --- |

VVME ERGO 800/900

Bruks- och skötselanvisning

Höglyftande manuell staplare VVM ERGO 800/900

Den höglyftande manuella staplaren med elektrisk lyftmotor (nedan kallad ”staplaren”) är avsedd för transport av gods från transportplattformar eller bärplattor, för materialhantering och för stapling. Det elektrohydrauliska aggregatet gör det möjligt att lasta av gods och lyfta upp till staplarens maximala lyfthöjd. Staplaren minskar den fysiska belastningen vid materialhantering

|  | VVME ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Lyftkapacitet Längd Bredd Höjd Gaffellängd Gaffelbredd Lägsta gaffelhöjd från marken Total bredd över gafflarna Avståndet mellan gafflarna Staplarens vikt Lyfthöjd Gaffelns lasttyta Gaffelns tiltvinkel Lyfthastighet obelastat Lyfthastighet lastat Sänkhastighet lastat Avstånd från marken Drivbatteri Elektrohydrauliskt aggregat | 800 1720 717 1450 1163 152 87+3 540 236 230 900 1163x540 (20 0,1 0,07 0,1 27 2x12 V/60 Ah 12 V, 2000W | kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° m/sek m/sek m/sek mm |

Tekniska data

Beskrivning av konstruktionen

Staplaren består av yttre ram, inre ram, arbetscylinder, hydraulikaggregat, gaffel och handtag. Gaffeln lyfts med hjälp av kedjan som sitter på den yttre ramen och som drivs av cylinderns kolvstång. Kedjans andra ände sitter på gaffeln Kolvstången körs med tryck från hydrauloljan som skapas av hydraulikaggregatet.  Aggregatet startas genom att trycka på knappen. Hjulen är 360° länkhjul, ett hjul med broms.

Följande delar är anslutna till elkretsen

- stoppknappen

- elkretsens säkring

- styrsystemets säkring

- kontakten för anslutning av batteriladdare

Drosselventilen är monterad till hydraulikkretsen

| Elektrohydrauliskt aggregat |  |
| --- | --- |
| Pumpens flödeshastighet Oljetank Motorkapacitet Spänning | 1,6 cm3 per ett slag 5 l 2000 W 24 V 2 x 12 V / 60 Ah Minst 1500 Minst 100 lyft | 1,6 cm3 per ett slag 5 l 2000 W 12 V 2 x 12 V / 60 Ah Minst 1500 Minst 100 lyft |
| Strömkälla |  |  |
| Drivbatteri Antal laddningsomgångar Antal lyft per en laddningsomgång |  |  |

Staplarens användning

Oljekontroll och -byte

Staplarens arbetscylinder är fylld med hydraulolja RENOLIN HV - 32 Vid daglig användning av staplaren skall man helst kontrollera oljenivån en gång i månaden. Oljenivån är rätt vid minimal oljenivå i tanken med gaffeln i högsta läget. Om hydraulikblocket skall fyllas med ny olja skall den först filtreras genom ett 25 (m filter.

Batterikontroll

Batteriet skall kontrolleras regelbundet med en anordning som mäter elektrolytdensiteten. Om elektrolytdensiteten ligger under 75% av nominellt värde skall man helst ladda batteriet för att undvika skador. Batteriet skall rengöras och användas i enlighet med batteriets bruksanvisning.

För laddning av batteriet använd alltid en laddare som uppfyller batteriets tekniska krav. Batteriladdaren levereras som tillval.

# Justering av sänkhastigheten

I hydraulkretsen, på hydraulcylinderns platta finns en drosselventil som styr sänkhastigheten. Om sänkhastigheten behöver ändras, kan man beställa en drosselventil med justerskruv (se fig. „Connecting and gripping of hydraulic unit VVME”), vilken kan användas för ändring av sänkhastighet.

Arbetsinstruktioner

Staplaren får användas av personer som har fyllt 18 år, är mentalt och fysiskt friska och är insatta i arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller vid arbete med låglyftande saxlyftvagnar och vid materialhantering. Staplarens arbetsfunktioner styrs med hjälp av två stycken knappar.

Lyftning

Genom att trycka på knappen med pilen uppåt höjs gaffeln. Knapptryckningen startar en elektrohydraulisk motor som lyfter gaffeln.

Transport av laster

Om ingen knapp har tryckts ned är gaffeln i neutralt läge. Tack vare en stoppventil i hydraulkretsen hålls lasten kvar i valt läge. Lasten får inte transporteras om den har lyfts högre än 200 mm från marken.

Sänkning

Genom att trycka på knappen med pilen nedåt ventilen öppnas och gaffeln sänks till sitt lägsta läge. Sänkhastigheten kan justeras med hjälp av drosselventilen.

#### Loading diagram  VVME ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVME ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Cahin wheel bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | twice a year once a year once a year once a year once a year |

Säkerhetsföreskrifter

Vid hantering av laster måste skyddsåtgärder vidtas för att förebygga olyckor och arbetsskador. Oftast orsakas olyckor av situationer såsom felaktig säkring av lasten, tyngre laster än maximal lyftkapacitet, användning av staplaren på olämpligt eller halt underlag. För körning över trösklar och liknande hinder skall ramper användas, samt bryggor mellan nivåskillnader.

Man skall inte:

- använda staplaren på lutande underlag

- utföra reparationer eller underhållsarbeten på staplaren som är lastad

- hantera laster med högre tyngdpunkt än 500 mm

- transportera laster som har lyfts högre än den tillåtna 200 mm från marken, förutom när transporten absolut kräver det av tekniska skäl

Anmärkning:

- med tekniska skäl menas här avlastning från högre platser och lastning till högre platser

Man skall:

- vid lasthantering följa lastningsschemat vilket finns fästa på alla staplare

## Kassering av produkten

Efter att produktens tekniska livslängd är slut skall dess användare

- pumpa ut hydrauliksystemet och lämna in oljan till en återvinningsstation

- lämna alla metalldelar till återvinning

- lämna alla plastdelar till en allmän avfallsstation

Diagram of electric circuit

KN                    - power connector

ZB                     - back up battery

ISB           - accumulator indicator

HM                            - hydromotor

ST                             - stop button

P                              - fuse 160 A

CHM                    - hydromotor coil

MS                           - microswitch

A                           - accumulator

P1                             - fuse 6,3 A

EMHR - hydromotor electromagnet

TZ                           - lifting button

TS                      - lowering button

V1-V10                        - conductors

| Connection and gripping of hydraulics for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-AJE-00675/8-2 475-AJE-02679-4/X 722 081 083M/675 PHBR2 10 LR K1 C12 DO E31 A8-211 S03 UP 100 K4 3,5CC/REV STN 02 1103.15 STN 02 1492 STN 02 1703 |
|  | Pcs | 1 1 1 2 1 2 2 2 |
|  | Description | Working cylinder – ass. Clamp Compression hose Straight hub Hydraulic aggregate option – hydraulic aggregate Screw M10x35 Nut M6 Washer (6,3 |
|  | Pos. | 1 2 3 5 6 8 9 10 |

| Working cylinder assembly for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing NO. | 475-AJE-02556-4/X 475-VEH-00742-3 475-AJE-02554/X-4 STN 02 1143.55 STN 02 9310.2 STN 02 2925.1 STN 02 9281.2 B 8004-223.286 B 2513-005.240 B 9287-102.564 475-AJE-03818-4 475-AJE-03803-4 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
|  | Description | Cylinder – welded Cover Piston rod Screw M6x10 Sealing washer 10x6x1 Securing ring 45 Ring 55x3 Packing 45x55x8 Scraper ring P5 (45) Guiding ring 45x50x15 Throttle valve Hub G1/4”/M15x1,5 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting Forks – welded Forks arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Forks arm pin Screw M12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| VVM ERGO 800/900 med helsvetsad ram | Ramen har svetsats av flera delar till en enhet som inte kan demonteras. |
| --- | --- |

7/2002

# Text boxes

VVM ERGO 800/900

##### GB

VVME ERGO 800/900

Beskrivning och ritning

VVM ERGO 800/900

Gaffel

Ram

Vev

Reglage

Handtag

Parkeringsbroms

fig. 1 1

fig. 2

fig. 1 2

Last, kg

Lyfthöjd, mm

Piece list – hydraulic block

Tilting forks 475-VVG-00967-1

VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1 – med helsvetsad ram

Beskrivning och ritning

VVME ERGO 800/900

Käepide

Vänt

Kallutatav kahvel

Parkimispidur

Loading, kg

Lifting height, mm

Connection and gripping of hydraulics for VVME

Working cylinder assembly for VVME

Tilting forks  475-VVG-00967-1

Frame – welded VVME ERGO 800/900

Koppling