Bruker-veiledning og vedlikeholds-instruks Liste over reservedeler

Manuell gaffelløfter ERGO som løfter høyt

VVM ERGO    800/900

VVME ERGO 800/900

Brukerveiledning og vedlikeholdsinstruks

Manuell gaffelløfter VVM ERGO 800/900 som løfter høyt

Manuell gaffelløfter som løfter høyt (heretter “løfteren”) er beregnet for transport av laster på transportplatformen eller bæreplaten eller for håndtering av materialer på jevn og sikker flate. Løfteren muliggjør lossing og plassering opp til løfterens maksimale løftehøyde samt helling av lasten + 20°. For å gjøre det skal lasten være plassert på et underlag med beskyttelsesgitter og med maksimal høyde på 400 mm dvs at lastens tyngdepunkt er 200 mm over gaffelen. Løfteren forminsker belastningen av personen som håndterer materialene.

|  | VVM ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Løfteevne Lengde Bredde Høyde Gaffelens lengde Gaffelens bredde Gaffelens minimale høyde fra bakken Gaffelens bredde Løfterens masse Løftets høyde Gaffelens bæreflate Gaffelens hellingsvinkel Løfting med last (per slag ved pumping for hånd) Løfting uten last (per slag ved pumping for hånd) | 800 1592 717 1230 1163 152 87+3 540 215 900 1163x540 (20 20 60 | kg mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° mm mm |

Tekniske data

Arbeidsinstrukser

Løfterens hydraulikkblokk er blitt fylt med olje på fabrikken i henhold til normen ON 65 6890. I tilfelle daglig bruk anbefales det at oljestanden blir sjekket månedlig. Oljestanden er korrekt når gaffelen er blitt sunket i laveste stilling og oljestanden er rett under påfyllingsåpningen (lokket med tapp). Ved skifing av olje skal den nye oljen være filtrert gjennom 25 (m filter (alternative oljer for utskifting er SHELL TELLUST T 15, MOBIL DTE 11 M, CASTROL HYSPIN AWS 15).

Løfting

Når løfteren ikke blir brukt for lengre periode eller reparasjonsarbeider er blitt utført uprofesjonellt kan luften slippe inni hydraulikksystemet og forårsake ukorrekt funksjon. Delvis fri bevegelse ved pumping av håndtaket eller ujevn bevegelse ved løfting av gaffelen viser at det er luft i hydraulikksystemet. Det problemet kan fjernes først og fremst ved å sjekke oljestanden. Kople regulatoren i transportstillingen (stilling “O”); når man pumper i den stillingen går luften ut fra pumpens stempelkammer. Deretter koble regulatoren i løftestillingen (stilling “I”), pump gaffelen til maksimal høyde og gi et par slag til. Nå er hydraulikkblokken luftet riktig. Slipp gaffelen tilbake i laveste stilling.

Justering av hydraulikkblokkens sikringsventil

- Når regulatoren er koplet i nederste stilling og gaffelen ikke løfter seg ved pumping, skal man skru mutter M5 på kløtsjen litt løs.

- Når regulatoren er dratt i øverste stilling og gaffelen ikke faller, skal man skru mutter M5 på kløtsjen mer fast.

Arbeidsinstrukser

Løfteren kan brukes av en person som er minst 18 år gammel, som er mentalt og fysisk frisk og som kjenner til alle kravene til arbeidsorden og sikkerhet ved håndtering av lavtløftende gaffelløftere og materialer. Løfteren blir benyttet ved hjelp av håndtak og regulatoren på det som er knyttet til hydraulikkblokken. Ved håndtering (løfting, transport) av laster som er tyngre enn 600 kg er det nødvendig at to personer arbeider med løfteren.

Løfting

Regulatoren skal være koplet i laveste stilling (stilling “I”, se tegning 1). Når man beveger håndtaket opp-ned skaper hydraulisk utstyr nødvendig kraft for løfting av lasten.

Lastens transport (transportstilling)

Regulatoren skal være i midterste stilling (stilling “O”). Lastens høyde blir ikke forandret i den stillingen. I laveste stilling er gaffelen omtrent 200 mm fra bakken.

Senking

Kople regulatoren i øverste stilling (stilling “2”). I den stillingen blir sikkerhetsventilen til det hydrauliske utstyret åpnet og løfterens ramme blir sunket i laveste stilling. Senkingshastigheten er avhengig av hvor sterkt man presser regulatoren.

Helling

Det er mulig å helle gaflene mekanisk ± 20º  ved å bruke sveiven (se tegning 2).

1 – Sveiv (475-AJ-01170)              2 – Trapesskrue (475-AJ-01177-3)

Lastingsdiagram VVM ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVM ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Cahin wheel bearing Forks bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 4 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | Twice a year Once a year Once a year Once a year Once a year Once a year |

Sikkerhetsinstruks

Ved håndtering av laster skal man ta i bruk forhåndsregler som beskytter arbeidere mot ulykker og skader. For det meste er de forårsaket av situasjoner der lasten er ikke blitt festet korrekt, laster er tyngre enn den maksimale bæreevnen, løfteren glir på en flate som er uegnet for transport. For å passere terkler og lignende hindre skal man bruke ramper og bruer mellom forskjellige plan.

Man skal ikke:

- bruke løfteren på skråplan,

- utføre reprasjons- og vedlikeholdsarbeider på en løfter med last,

- håndtere laster som har tyngdepunktet høyere enn 500 mm,

- transportere laster som er blitt løftet høyere enn forskriftsmessig 200 mm fra bakken, unntatt hvis transporten krever det av teknologiske grunner.

Merknad:

- teknologiske grunner betyr her lossing av lasten fra et høyt sted og plassering av lasten på et høyt sted.

Man skal:

- følge lastingsplan limt på hver løfter ved håndtering av laster.

## Avhendelse av produktet

I slutten av produktets teknologiske levealder er produktets bruker forpliktet til følgende:

- pumpe hydraulikksystemet tomt og levere oljen til gjenvinning,

- levere alle metalldelene til gjenvinning,

3.    levere alle plastdelene til avfallslagring.

Kjede

VVM ERGO 800/900

| Kjede 12 A | L=835 (42 ringer) | STN 02 3311.2 | 1 stk |
| --- | --- | --- | --- |

VVME ERGO 800/900

| Kjede 12 A | L=1025 (52 ringer) | STN 02 3311.2 | 1 stk |
| --- | --- | --- | --- |

| Hydraulic block | Note | VV 1000/900 VV 1000/900 Merkel Merkel Merkel Merkel Merkel |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VV-00428-2 475-VV-00935-3 475-VV-01457-4 336-NV-00520-4 475-VV-00791-4 336-NV-00495-4 336-NV-00497-4 475-VV-01609-4 336-NV-00459-4 336-NV-00530-4/R 336-NV-00491-4 336-NV-00527-4 475-VV-02618-4 475-VV-00795-4 336-NV-00448-4 336-NV-00500-4 336-NV-00532-4 336-HNV-00499-4 336-NV-00529-4 336-NV-00502-4 336-NV-00518-4 475-NV-01849-4 336-NV-00531-4 559-62-0060/c 336-NV-00470-4 475-VV-01181-4 475-NV-00501-4 475-VV-01764-4 B2516-224.429 B8004-234.472 B0153-178.432 0151-275.925 STN 02 9281.2 STN 02 9280.2 STN 02 9281.2 STN 02 2931 STN 02 2931 STN 02 2930 B 2511-004.805 STN 02 3680 STN 02 9310.2 STN 02 3680 STN 02 3685 STN 02 1740.05 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 |
|  | Description | Hydraulic cylinder Piston rod Plug Piston Guide Piston Cog Cone Seat Push button Control Leaner Screw Plug Plug Leaner Screw Screw M10 Spring Spring Spring Spring Spring Spring Screw Plug Spring Leaner Scraper ring P8 Packing T20 Sealing OMS-MR Sealing OMK-E Ring 6x2 Ring 14x18 Ring 65x2 Securing ring 68 Securing ring 48 Securing ring 32 Scraper ring P6 Ball Ф8 Washer 10x14 Ball Ф7,14 Roller Ф3x17,8 Washer 16,2 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 49 50 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting forks – welded Fork arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Fork arm pin Screw M 12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Ramme – sveiset VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1 | Denne rammen er blitt sveiset sammen av flere deler til en innretning som ikke kan skrus løs. |
| --- | --- |

VVME ERGO 800/900

Brukerveiledning og vedlikeholdsinstruks

Manuell gaffelløfter VVME ERGO 800/900 som løfter høyt

Manuell gaffelløfter som løfter høyt med elektrisk løfteevne (heretter “løfteren”) er beregnet for transport, håndtering og stabling av laster på bæreplate. Bruk av elektrohydraulisk aggregat muliggjør lossing og plassering av laster opp til løfterens maksimale løftehøyde ved hjelp av løfteren. Løfteren forminsker den fysiske belastningen av personen som håndterer materialene.

|  | VVME ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Løfteevne Lengde Bredde Høyde Gaffelens lengde Gaffelens bredde Gaffelens minimale høyde fra bakken Gaffelens bredde Gaffelens avstand Løfterens masse Løftets høyde Gaffelens bæreflate Gaffelens hellingsvinkel Løftehastinghet uten last Løftehastighet med last Senkingshastighet med last Avstand fra bakken Trekkbatteri Elektrohydraulisk aggregat | 800 1720 717 1450 1163 152 87+3 540 236 230 900 1163x540 (20 0,1 0,07 0,1 27 2x12 V/60 Ah 12 V, 2000W | kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° m/sek m/sek m/sek mm |

Tekniske data

Bygge-beskrivelse

Løfteren består av utvendig ramme, innvendig ramme, arbeidssylinder, hydraulisk innretning, gaffel og håndtak. Gaffelen blir løftet av kjedet festet til utvendig ramme som skyves av sylinderens stempelstang. Den andre enden av kjedet er festet til gaffelen. Stempelstangen blir beveget av hydraulikkoljens press som lages av det hydrauliske aggregatet. Aggregatet startes ved trykking på knappen. Hjulene dreier 360° og det ene hjulet er utrystet med bremse.

De følgende delene er koblet til kretsløpet:

- stoppknapp,

- krettsløpssikring,

- styresystemets sikring,

- støpsel for kopling av batterilader.

Spjeldet er blitt montert i hydraulikkens omløp.

| Elektrohydraulisk innretning |  |
| --- | --- |
| Strømningshastighet Tank Motorkraft Spenning | 1,6 cm3 per slag 5 l 2000 W 24 V 2 x 12 V / 60 Ah Minimalt 1500 Minimalt 100 løft | 1,6 cm3 per slag 5 l 2000 W 12 V 2 x 12 V / 60 Ah Minimalt 1500 Minimalt 100 løft |
| Strømkilde |  |  |
| Trekkbatteri Antall lastingssykluser Løft per lastingssyklus |  |  |

Løfterens brukerveiledning

Oljekontroll og -skifting

Løfterens arbeidssylinder er blitt fylt med hydraulikkolje RENOLIN HV - 32. Hvis løfteren er i daglig bruk anbefales det å sjekke oljestanden månedlig. Oljestanden er riktig hvis gaffelen er i høyeste stilling og det er samtidig minimalt med olje i tanken. Hvis hydraulikkblokken blir fylt med ny olje skal den først filtreres gjennom 25 (m filter.

Batteriets kontroll

Batteriet skal sjekkes regelmessig med en innretning som måler tettheten av elektrolytter. Hvis tetthenten av elektrolytter er under 75% av den nominelle verdien anbefales det å lade batteri for å unngå skader. Batteriet skal renses og brukes i henhold til batteriets brukerveiledning.

For lading av batteri skal det alltid brukes lader som er i henhold til batteriets tekniske krav. Batteriladeren blir levert som tillegg.

# Justering av senkingshastighet

Det er blitt montert spjeld til hydraulikksylinderens plate i hydraulikk-kretsen som fastsetter senkingshastigheten. Hvis det er nødvendig å senke senkingshastigheten er det mulig å bestille spjeld med justeringsskrue (se tegning „Connecting and gripping of hydraulic unit VVME”), ved hjelp av det  er det mulig å forandre senkingshastigheten.

Arbeidsinstrukser

Løfteren kan brukes av en person som er minst 18 år gammel, som er mentalt og fysisk frisk og som kjenner til alle kravene til arbeidsorden og sikkerhet ved håndtering av lavtløftende gaffelløftere og materialer. Løfterens arbeidsfunksjoner kan utføres ved hjelp av to knapper.

Løfting

Gaffelen stiger når man trykker på knappen der det er tegnet pil som viser oppover. Da startes den elektrohydaruliske motoren som løfter gaffelen.

Lastens transport

Gaffelen er i nøytral stilling når man ikke har trykket noen av knappene. Takket være lokkeventilen i hydraulikk-omløpet beholdes lasten i en stilling. Lasten skal ikke transporteres hvis den er løftet høyere enn 200 mm fra bakken.

Senking

Ventilen åpner seg og gaffelen faller i sin nederste stilling når man trykker på knappen der det er tegnet pil som viser nedover. Senkingshastigheten kan justeres ved hjelp av spjeldet.

Loading diagram  VVME ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVME ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Cahin wheel bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | twice a year once a year once a year once a year once a year |

Sikkerhetsinstruks

Ved håndtering av laster skal man ta i bruk forhåndsregler som beskytter arbeidere mot ulykker og skader. For det meste er de forårsaket av situasjoner der lasten ikke er blitt festet korrekt, laster er tyngre enn den maksimale bæreevnen, løfteren glir på en flate som er uegnet for transport. For å passere terkler og lignende hindere skal man bruke ramper og bruer mellom forskjellige plan.

Man skal ikke:

- bruke løfteren på skråplan,

- utføre reprasjons- og vedlikeholdsarbeider til en løfter med last,

- håndtere laster som har tyngdepunktet høyere enn 500 mm,

- transportere laster som er blitt løftet høyere enn forskriftsmessig 200 mm fra bakken, unntatt hvis transporten krever det av teknologiske grunner.

Merknad:

- teknologiske grunner betyr her lossing av lasten fra et høyt sted og plassering av lasten på et høyt sted.

Man skal:

- følge lastingsplan limt på hver løfter ved håndtering av laster.

## Avhendelse av produktet

I slutten av produktets teknologiske levealder er produktets bruker forpliktet til følgende:

- pumpe hydraulikksystemet tomt og levere oljen til gjenvinning,

- levere alle metalldelene til gjenvinning,

3.    levere alle plastdelene til avfallslagring.

Diagram of electric circuit

KN                    - power connector

ZB                     - back up battery

ISB           - accumulator indicator

HM                            - hydromotor

ST                             - stop button

P                              - fuse 160 A

CHM                    - hydromotor coil

MS                           - microswitch

A                           - accumulator

P1                             - fuse 6,3 A

EMHR - hydromotor electromagnet

TZ                           - lifting button

TS                      - lowering button

V1-V10                        - conductors

| Connection and gripping of hydraulics for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-AJE-00675/8-2 475-AJE-02679-4/X 722 081 083M/675 PHBR2 10 LR K1 C12 DO E31 A8-211 S03 UP 100 K4 3,5CC/REV STN 02 1103.15 STN 02 1492 STN 02 1703 |
|  | Pcs | 1 1 1 2 1 2 2 2 |
|  | Description | Working cylinder – ass. Clamp Compression hose Straight hub Hydraulic aggregate option – hydraulic aggregate Screw M10x35 Nut M6 Washer (6,3 |
|  | Pos. | 1 2 3 5 6 8 9 10 |

| Working cylinder assembly for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing NO. | 475-AJE-02556-4/X 475-VEH-00742-3 475-AJE-02554/X-4 STN 02 1143.55 STN 02 9310.2 STN 02 2925.1 STN 02 9281.2 B 8004-223.286 B 2513-005.240 B 9287-102.564 475-AJE-03818-4 475-AJE-03803-4 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
|  | Description | Cylinder – welded Cover Piston rod Screw M6x10 Sealing washer 10x6x1 Securing ring 45 Ring 55x3 Packing 45x55x8 Scraper ring P5 (45) Guiding ring 45x50x15 Throttle valve Hub G1/4”/M15x1,5 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting Forks – welded Forks arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Forks arm pin Screw M12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Ramme – sveiset VVME ERGO 800/900 | Denne rammen er blitt sveiset sammen av flere deler til en innretning som ikke kan skrus løs. |
| --- | --- |

7/2002

# Text boxes

VVM ERGO 800/900

##### GB

VVME ERGO 800/900

Beskrivelse og tegning

VVM ERGO 800/900

Gaffel

Ramme

Sveiv

Regulator

Håndtak

Parkerings-bremse

Kløtsj

Mutter M5

tegning 1 1

tegning 2 tegning 1 2

Last, kg

Løftets høyde, mm

Piece list – hydraulic block

Tilting forks 475-VVG-00967-1

Ramme – sveiset VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1

Beskrivelse og tegning

VVME ERGO 800/900

Käepide

Vänt

Kallutatav kahvel

Parkimispidur

Loading, kg

Lifting height, mm

Connection and gripping of hydraulics for VVME

Working cylinder assembly for VVME

Tilting forks  475-VVG-00967-1

Frame – welded VVME ERGO 800/900